Адрес: 182107, Псковская обл.,

г. Великие Луки, ул. Гоголя, д.5

Тел.: +7(81153) 9-29-78, 9-07-85

Факс:  +7 (81153) 9-29-86

market@ozm.ru

www.ozm.ru

Система менеджмента качества

Соответствует

DIN EN ISO 9001:2008

ОКП 56 2400

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ,

СТЕЛЛАЖИ СЕРИИ К25

ТУ  5624-006-41587750-2014

ПАСПОРТ

Благодарим Вас за приобретение продукции

«Опытный завод «Микрон».

Настоящий паспорт распространяется на мебель для предприятий торговли, стеллажи различной комплектации: горки; островные; с передней стойкой; интегрированные (встроенные) , предназначенные для оснащения продовольственных, промтоварных и универсальных магазинов, «супермаркетов», «гипермаркетов», холодильных камер. Стеллажи обладают универсальной конструкцией в сочетании с широким ассортиментом деталей, позволяющим создать интерьер торгового зала в соответствии с условиями и пожеланиями заказчика (потребителя).

ВНИМАНИЕ!

В целях правильной эксплуатации стеллажей и обеспечения безопасности, внимательно прочтите этот документ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ____________________________________________ ________________________ наименование изделия обозначение изготовлен и принят в соответствии с обязательными требования ТУ 5624-006-41587750-2014 и признан годным для эксплуатации Начальник ОТК МП __________________________ _______________________________________ личная подпись расшифровка подписи ________________________ год, месяц, число

5

Сведения о сертификации

- Детали стеллажей  изготовлены в соответствии с                    ТУ  5624-006-41587750-2014 и ГОСТ 26756-85.

- На предприятии внедрена и применяется система менеджмента качества, что подтверждено органом сертификации TÜV NORD CERT (Германия).

Требования к упаковке и транспортировке

Транспортировка  стеллажей должна осуществляться в транспортном средстве, имеющем защиту от воздействия окружающей среды.

Упаковка должна обеспечивать защиту от внешних факторов (пыль, грязь) надежную фиксацию и удобство погрузочно-разгрузочных работ.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 30 месяцев со дня отгрузки с завода – изготовителя, при условии соблюдения требований к транспортированию, правил эксплуатации, использования стеллажей строго по назначению и внесения конструктивных изменений только после согласования с заводом-изготовителем.

Гарантийный срок хранения стеллажей – 12 месяцев с момента даты изготовления. Срок службы не менее 10 лет.

Сведения об утилизации

Элементы конструкции стеллажа опасности для окружающей среды не представляют и подлежат утилизации в обычном порядке.

Утилизация отработавших ламп светильников производится региональными специализированными службами.

4

Основные сведения об изделии и технические данные

Стеллажи состоят из составных секций, собранных из отдельных элементов конструкции (см. рис. 1). Основные параметры  стеллажей должны соответствовать данным, указанным в таблице 1.

1 – Стойка

2 – База

3 – Кронштейн

4 – Полка

5 – Стенка

Рисунок 1 – Основные элементы стеллажей

Комплектность стеллажа  зависит от заказа потребителя на основании каталога предприятия.

Стеллаж поставляется заказчику в разобранном виде. Для получения электронной версии каталога зайдите на сайт производителя www.ozm.ru, раздел – каталоги.

1

Таблица 1 – Основные параметры элементов стеллажей

| Поз. | Наименование параметра | Значение параметров элементов стеллажей, мм |
| --- | --- | --- |
|  | Длина секции | 665; 1000; 1250; 1330 |
| 1 | Стойка ширина высота шаг перфорации | 70; 90; 110 1000 – 4500 с шагом 100 25 |
| 2 | База длина высота | 300; 400; 500; 600; 700; 800 110 |
| 3 | Кронштейн длина угол установки | 300; 400; 500 0°; -10°; -20° | 500; 600; 700 0° |
| 4 | Полка ширина длина | 300; 400; 500; 600; 700; 800 665; 1000; 1250; 1330 |
| 5 | Стенка задняя высота длина | 300; 400 665; 1000; 1250; 1330 |

Монтаж стеллажного оборудования

Монтаж стеллажей, подключение электрооборудования должны выполняться квалифицированными работниками,  имеющими необходимые  инструменты, в соответствии с инструкциями  руководства по монтажу  завода-изготовителя.

Для получения электронной версии Руководства по монтажу зайдите на сайт производителя www.ozm.ru, раздел - каталоги.

Грузоподъёмность стеллажей

Грузоподъёмность стеллажей рассчитывается для конкретной комплектации в зависимости от высоты стеллажа, ширины стойки, количества и глубины навесных полок и места расположения полок по высоте. Информацию о грузоподъёмности стеллажей можно получить из приложения А, или на заводе-изготовителе. Допустимый прогиб полки равен 1/200 ее длины, допустимое отклонение стойки равно 1/45 ее высоты.

2

Правила эксплуатации

- Оборудование предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях с твёрдым покрытием полов, без наклонов и неровностей, в условиях:

- температура окружающего воздуха от минус 30 до плюс 40° С;

- влажность воздуха не более 80%;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

- Перестановка и перемещение стеллажей допускается только в разобранном виде.

- Проведение работ по монтажу (демонтажу) и ремонту элементов подсветки производится при отключённом напряжении, лицом, имеющим право допуска для работы с электрооборудованием.

- Не допускается ударных механических воздействий на стеллаж.

- Запрещается:

- устанавливать элементы конструкции стеллажа с нарушением инструкции по монтажу;

- перегружать элементы стеллажа сверх установленных допустимых нагрузок;

- механически переделывать части конструкции стеллажа.

- Нагрузка на полки стеллажа должна быть равномерной по всей площади полки:

Правильно                              Правильно                 Неправильно

Неправильно

3